Тел.: (495) 973-51-39, e-mail: info@aurix.ru

г.Москва, ул.Говорова, д.16, к.6, оф.209

Сайты: www.aurix.ru; www.spydetect.ru; www.systems24.ru.

Особенности использования ультразвуковых

подавителей микрофонов

По результатам испытаний ультразвуковых подавителей диктофонов серии «Канонир» и «Бубен Ультра» специалистами компании «Аурикс» определено,  что в бесшумном режиме на расстоянии от 2 до 8 метров подавляется ориентировочно 60-70% звукозаписывающих устройств, преимущественно, запись на большинство смартфонов, IPhone, миниатюрные диктофоны. Хорошо блокируется и запись на многие модели сотовых телефонов. Глушатся прослушивающие проводные и радио микрофоны – «жучки». Для блокирования иных микрофонов используется акустическая помеха.

Ультразвуковой подавитель используется направленно круглыми излучателями в сторону микрофона БЕЗ ПРЕГРАД, то есть должен быть расположен таким образом, чтобы на пути рассеивания помехи не было предметов мебели, одежды и прочих бытовых вещей. Прибор не будет работать из кармана или из закрытой сумки.

При использовании прибора беседа ведется тихим голосом, желательно, говорить в сторону, включить фоновую музыку, при этом находиться за прибором, то есть подавитель направляется излучателями на собеседника, а Вы находитесь позади прибора.

При использовании акустической помехи, ее громкость должна быть не тише разговора, а прибор должен быть расположен между собеседниками. Говорить нужно тихо, желательно, в сторону, не перекрикивая маскирующий шум.